# Введение

Генеральный план сельского поселения Скворчихинский сельсовет Муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту от 01.02.2016 г. №03-УФ16 для формирования стратегии и приоритетов развития территории Скворчихинского сельского поселения в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разрабатывается функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т. д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республи-ки Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Скворчихинский сельсовет МР Ишимбайский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2015 году.

В проекте использованы данные, предоставленные администрацией МР Ишимбайский район, СП Скворчихинский сельсовет, данные отраслевых ведомств, Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в городе Салават  и Ишимбайском районе, Госкомстата МР, ранее выполненные проектные работы (Схема территориального планирования Ишимбайского района, выполненная ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2011-13 гг.).

Основные задачи работы

Основная задача работы − пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Одна из задач проекта генплана – составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет ‒ I очередь строительства – до 2025 года и на перспективу ‒ расчетный срок реализации генплана ‒ до 2035 г.

Цель и задачи проекта:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения для устойчивого развития территории;

− определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Учитывая загруженность территорий населённых пунктов, отсутствие мест застройки, наличие поступивших заявлений от отдельных граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также возможность пополнения бюджета сельского поселения, привлечения молодых семей к проживанию в сельской местности, комиссия, созданная распоряжением главы администрации Ишимбайского района № 173р от 30.06.2011 г. актом выбора земельного участка от 26 июня 2012 года рекомендовала к переводу земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов общей площадью 90 га.

Глава I. Существующее положение

  - Положение населенных пунктов в системе расселения.

Современное использование территории

Территория сельского поселения Скворчихинский сельсовет находится в юго-западной части МР Ишимбайский район, расположенного южнее географического центра Республики Башкортостан. Граничит с запада и юга с Мелеузовским районом, с северо-запада ‒ со Стерлитамакским районом, севера − с г. Ишимбаем и Байгузинским сельсоветом, с востока ‒ с. Иткуловским и с юго-востока ‒ Верхоторским сельскими советами.

Административный центр сельсовета – с. Скворчиха. Территория – 215,475 км2, население – 1097 чел., плотность населения ‒ 5,09 чел./км2.

В состав Скворчихинского сельского совета входят сёла Скворчиха и Кинзекеево, деревни Алакаево, Новониколаевка, Юлдашево, Осиповка, Лесное, Яшел-Тау, Михайловка, хутора Слободка и Торгаска. Они расселились в основном на северной части территории сельсовета и вдоль автодороги Ишимбай − Мелеуз. Вся южная половина территории занята лесистыми горами. При въезде на территорию сельсовета с севера − со стороны Ишимбая, слева от автодороги расположен православный Приход храма святой блаженной Варвары Скворчихинской села Скворчиха.

Историческая справка: населённые пункты в этих местах существуют с середины XVIII века. Появление Скворчихи и ее заселение связано со строительством Воскресенского (в Мелеузовском районе) и Верхоторского медеплавильных заводов в 1743-1745 гг.  Сибирские купцы Твердышев И. Б. и Мясников И. С. для работы на заводах скупали крепостных крестьян в центральных губерниях России и переселяли их в поселения вокруг заводов в Башкирии. Так появились приписные поселения к Верхоторскому заводу, в их числе и Скворчиха. Название деревни произошло от фамилии помещицы, от которой много крепостных крестьян переселилось в деревню, ‒ Скворцовой Татьяны Осиповны. Есть у Скворчихи и второе название – Кулан от искаженного башкирского слова «колон», что в переводе означает «жеребенок». Так называется речка, протекающая в 2 км севернее Скворчихи, на берегу которой видели жеребенка диких лошадей, водившихся в Башкирии в древности.

Воскресенский и Верхоторский заводы закрылись в 1913 году ‒ из-за открытия и разработки сульфидных медно-колчеданных песчаников в Зауралье их разра-ботка стала нерентабельной.

Административный центр сельского поселения связан с населенными пункта-ми сельсовета автодорогами с асфальтобетонным и усовершенствованным покры-тиями.

Действует автобусное сообщение между г. Ишимбай и сельским поселением.

В структуре сельского поселения основной отраслью экономики является агропромышленный комплекс, основными отраслями сельского хозяйства остаются растениеводство и животноводство.

В северной и северо-восточной части  территории сельского поселения расположены ликвидированные нефтяные скважины (в исходных данных прилагается карта). Запасы нефти истощены и поэтому нефтедобывающая отрасль промышленности не решает экономические проблемы района.

Рекреационная функция представлена круглогодичным спортивным лагерем с горнолыжной трассой, расположенным на правом берегу р. Белой на юго-западной границе территории сельсовета с восточной стороны д. Яшельтау.

Село Скворчиха

Село Скворчиха − административный центр сельского поселения, расположено в центральной части территории сельского поселения на реке Юргабаш и её притоках  ‒ реч. Искизьма и Юргашка. Численность населения − 536 человек на 195 семей, коэффициент семейности (средний размер семьи) ‒ 2,75.

Расстояние до райцентра (г. Ишимбай) – 18 км., до ближайшей ж/д станции г. Салават – 36 км.

Сложившаяся планировочная структура села вытянута вдоль реки с её притоками с юго-запада на северо-восток и в перпендикулярном направлении на юго-восток. Общественная зона расположена в центре села на пересечении этих основных осей. Въезд в село осуществляется с северо-восточной стороны села с автодороги Ишимбай-Мелеуз.

Действующая производственно-коммунальная зона (МТМ, КРС на 220 голов, 17 лошадей, пилорама, зерноток, склады, гаражи и котельная) сложилась в южной части в центре села западнее кладбища и другая производственная зона с МТФ на 202 головы КРС − в северо-восточной части села.

Перспективное развитие села возможно на юго-запад ‒ с южной и северной стороны дороги на Кинзекеево ‒ на пастбищных и сенокосных угодьях.

Село Кинзекеево

Расположено в 8 км к западу от с. Скворчиха вдоль юго-западной стороны автодороги. Расстояние до г. Ишимбайя 22 км. Население – 308 человек при количестве семей 122, коэффициент семейности − 2,52. Расстояние до ближайшей ж/д станции Салават – 40 км.

Территория села ограничена с северо-востока дорогой на Ишимбай и кладби-щем, с востока − склонами холмов, с юга − речками без названия. Производ-ственная зона с недействующими МТМ и зернотоком находится в северо-запад-ной части села, общественный центр примыкает к автодороге на Ишимбай, проходящей с северо-восточной стороны села.

Дальнейшее развитие села с размещением новой жилой застройки возможно в западном направлении на пастбищных землях.

Дер. Алакаево

Находится на северо-западном углу сельского поселения на правом берегу р. Белой в 20 км от административного центра сельсовета и в 30 ‒ от райцентра. Расстояние до ж/д станции Салават составляет 56 км. Население ‒ 132 чел., количество семей ‒50, коэффициент семейности − 2,64.

Производственных объектов и зданий общественного назначения, кроме ФАП

и недействующего здания школы, в деревне нет.

Территорию для нового жилищного строительства комиссия администрации района выбрала с северо-восточной стороны на землях пастбищ площадью 16 га.

Дер. Юлдашево

Расположена посередине между деревнями Кинзекеево и Алакаево в 15 км от административного центра сельсовета и в 35 км от райцентра. Население – 18 человек, количество семей − 12 (коэффициент семейности 1,5). Границы села с востока – дорога на Ишимбай, с запада − реч. Юргашка, с севера − СЗЗ от кладбища. Производственных и общественных зданий в деревне нет.

Планировочная структура деревни одной улицей вытянута в меридиональном направлении между правым берегом речки и  автодорогой. Территориальное развитие деревни не предусматривается.

Дер. Михайловка

Расположена на северо-западной границе сельского поселения на правом берегу р. Белой в 10 км от административного центра сельсовета, в 28 км от райцентра. Расстояние до ж/д станции Салават составляет 46 км. Население ‒ 2 чел., количество семей ‒ 2, коэффициент семейности − 1. Производственных и общественных объектов в деревне нет. Территориальное развитие деревни не предусматривается.

Дер. Яшельтау

Расположена на юго-западной границе территории сельского совета на правом берегу р. Белой в 28 км от административного центра сельсовета, в 38 км от райцентра. Расстояние до ж/д станции Салават составляет 64 км. Население ‒ 9 чел., количество семей ‒ 5, коэффициент семейности − 1,8. Здесь развита рекреационная функция: имеются два круглогодично функционирующие  дома отдыха с горнолыжной трассой восточнее д. Яшельтау. Далее к северо-востоку расположены строения лесничества, очистные сооружения, пионерлагерь и садовое товарищество "Заречное" ‒ все они принадлежат предприятиям г. Салавата.

Территориальное расширение деревни в зоне отдыха возможно по отдельным заказам только для развития рекреационных функций.

Дер. Лесное (8 чел. 5 семей), хутора Торгаска (5 чел. 3 семьи) и Слободка (9 чел. 6 семей)

Малые населённые пункты Лесное и Торгаска расположены на автодороге Ишимбай ‒ Мелеуз, а Слободка ‒ на восточной окраине территории сельсовета. В них, кроме небольшой базы отдыха в д. Лесном, нет каких-либо предприятий или других объектов обслуживания населения. Населённые пункты используются отдельными горожанами как летние или круглогодичные дачи. Перспектив развития не имеют, так как Лесное и Торгаска находятся в весьма стеснённых условиях, окружены ручейками и лесом, а х. Слободка находится на удалении от объектов инженерного обеспечения и дорог с твёрдым покрытием.

Для развития дачного и индивидуального строительства в хут. Торгаска единственно возможной площадкой является пашня вдоль межрайонной автодороги Ишимбай ‒ Мелеуз III категории, прилегающая к хутору с северо-запада.

Деревни Новониколаевка и Осиповка

Находятся в северо-восточной части территории сельсовета в 4 и 6 км соответственно от с. Скворчихи, 22 и 24 км от райцентра, 40 и 42 км от ж/дорожной станции Салават. Дома расположены по берегам ручьёв. Население Новониколаевки 48 чел., количество семей ‒ 32, коэффициент семейности − 1,5. Население Осиповки 22 чел., количество семей ‒ 15, коэффициент семейности − 1,47. Это означает низкую рождаемость, что молодёжи в деревнях нет, нет и учреждений образования, обслуживания, производственных и торговых предприятий.

Дальнейшее территориальное развитие д. Новониколаевка возможно на пастбищных угодьях, примыкающие к деревне с северо-западной стороны.

Актом комиссии д. Осиповка не рассматривается как развивающийся населённый пункт и генплан деревни не разрабатывается. Для строительства отдельных домов имеются свободные участки в существующих границах.

1.2. Существующая застройка

1.2.1. Жилая застройка

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Скворчихинский сельсовет представлена малоэтажными жилыми домами усадебного типа с участками площадью от 0,15-0,2 га и до 0,3-0,4 га, а в крупных деревнях также и зданиями общественного, культурно-бытового назначения, торговли, здравоохранения и образования.

Распределение жилищного фонда по населённым пунктам

таблица №1

| Наименование населённого пункта | Общая площ. жил. помещ. м2 | Колич-во жилых зданий | В т. ч.: в 1-кв./многокв. домах | Средняя жи-лая обеспе-чённость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь м2 | количество квартир |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Скворчиха 536 чел. | 11563,1 | 189+43 | 9520,5/1588,2 | 1588,2/44 | 21,57 |
| с. Кинзекеево 308 чел. | 6791,1 | 124+16 | 5930,1/861,0 | 861,0/16 | 44,1 |
| д. Алакаево 132 чел. | 2815,9 | 62+1 | 2677,4/138,5 | 138,5/2 | 21,33 |
| д. Юлдашево 18 чел. | 1174,6 | 35 | 1174,6/- | - | 65,26 |
| д. Михайловка 2 чел. | 353,2 | 13 | 353,2/- | - | 176,6 |
| д. Новониколаевка 48 чел. | 6514,7 | 103 | 6514,7/- | - | 135,72 |
| д. Осиповка 22 чел. | 1664,8 | 49 | 1664,8/- | - | 75,67 |
| д. Лесное 8 чел. | 475,6 | 11 | 475,6/- | - | 59,45 |
| д. Яшельтау 9 чел. | 8766,3 | 31 | 8766,3/- | - | 974,03 |
| х. Торгаска 5 чел. | 888,9 | 18 | 888,9/- | - | 177,8 |
| х. Слободка 9 чел. | 1360,3 | 37 | 1360,3/- | - | 151,14 |
| Всего по сельсовету 1097 чел. | 42368,5из неё граждан 40495,6 | 672+30 домов | 38602,1/ 1893,5 | 1893,5/ 61 кв. | 36,91 м2/чел. |

Средняя жилищная обеспеченность граждан по сельсовету составляет:

40495,6 : 1097 = 36,91 м2/чел.

1.2.2. Общественная застройка

Территория сельского поселения освоена неравномерно. Это связано с природными особенностями проектируемой территории.

Всё, что построено и сохранилось из объектов и учреждений обслуживания населения в областях образования, здравоохранения, торговли, культуры и бытового обслуживания − сосредоточено в одном из 11 населённых пунктов сельского поселения − селе Скворчиха и частично ‒ в с. Кинзекеево, другие населённые пункты этих социальных благ не имеют.

Экспликация существующих зданий общественного назначения и предприятий обслуживания населения представлена на чертеже «Опорный план», а их характеристики приведены в таблице №2.

Село Скворчиха

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром расположены по улицам Центральной и Школьной в центре села.

Здесь находятся администрация сельсовета, сельский дом культуры на 86 мест, библиотека на 9,7 тыс. томов, магазины смешанной торговли (ИП) ‒ 2 шт., начальная общеобразовательная школа на 165 учащихся со спортзалом и плоскостными сооружениями при школе, где обучаются 13 учеников, детский сад на 25 места, фактически посещают 20 детей, АТС на 200 номеров, отделение связи, пождепо на 1 автомашину, действующий храм. Население периодически обслуживает выездной банк.

Село Кинзекеево

Объекты культурно-бытового обслуживания населения села: начальная школа на 120 учащихся, где обучаются 7 детей, ФАП, библиотека на 9,7 тыс. томов, два магазина смешанной торговли (ИП).

Дер. Алакаево

Общественный центр деревни не сложился, объекты обслуживания населения − кроме здания недействующей школы на 30 учащихся по ул. Школьной и ФАП по ул. Озёрной ‒ отсутствуют.

Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания

населённых пунктов

таблица  №2

| Наименование | Ед. измер. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Требуемое на существ. численн. населения | Сущ. обеспеч./ фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Скворчиха (536 чел.) |
| МБ Дошкольн. образов. учр. | мест | 33-34 | 18 | 25/20 | 137 |
| Администр. здание сельсовет | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| МКОУ Нач.общеобр. школа * | кол. учащ. | 144 | 77 | 165/13 | 214 |
| Спортивный зал (при НОШ) | м2 пл. пола | 60-80 | 32-43 | 135 | 314 |
| Библиотека | тыс. том читат. мест | 6-7,5 5-6 | 3,2-4 | 9,7 | 243 |
| Клубы сельских поселений на 1-3 тыс. чел. | пос. мест | 300-230 | 161-123 | 86 | 70 |
| Магазины продуктов. (100 м2) промтоварн. (200 м2) | м2 торг. площ. | 300 | 161 | 60+12 | 44,7 |
| Отделение связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Отделение банка на 500 жит. | объект | 2 | 2 | 1 передв. | 50 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Пожарное депо на 1 пож. авто | пождепо | 0,2-0,4 | на 1 авто | 1 | 100 |
| АТС на 200 номеров | объект | 1 | по заданию | 1 | 100 |
| Культовое здание – церковь | объект | по задан. | существ. | 1 | 1 |
| Кладбище 1,53 га 55 % наполн. | га | 0,24 | 0,13 | 0,69 | 607 |
| Кладбище 0,21 га 50 % наполн. | га |  |  | 0,1 |  |
| с. Кинзекеево (308 чел.) |
| Начальная обшеобраз. школа | кол. учащ. | 144 | 45 | 120/7 | 267 |
| Сельский клуб 80 мест (сгорел) | пос. мест | 300-230 | 92-71 | аренда в школе |  |
| Библиотека | тыс. том читат. мест | 6-7,5 5-6 | 1,85-2,31 | 9,7 | 420 |
| АТС на 200 номеров | объект | 1 | по заданию | 1 |  |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 92,4 | 25+30 | 59,5 |
| Кладбище 2,42 га 50 % наполн. | га | 0,24 | 0,074 | 1,21 | 1635 |
| с. Алакаево (132 чел.) |
| Начальная общеобраз. школа | кол. учащ. | 144 | 19 | 30/0 | 158 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище 4,5 га 45 % наполн. | га | 0,24 | 0,032 | 2,48 | 7750 |
| д. Лесное (8 чел.) |
| База отдыха | объект | по задан. | существ. | 1 | 100 |
| д. Яшельтау (9 чел.) |
| Два дома отдыха | объект | аренда | существ. | 2 | 100 |
| Пионерлагерь | мест | земельных | существ. | 1 | 100 |
| Лесничество | объект | участков | существ. | 1 | 100 |
| БОС | объект | ‒//‒ | существ. | 1 | 100 |

*) в с. Скворчиха вместимость существующей (начальной) школы больше нормативной с учётом учащихся, проживающих в других деревнях сельского поселения, где учреждения образования отсутствуют.

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

Потребность наличного населения Скворчихинского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

таблица №3

| № п/п | Наименование предприятия | Отрасль | Численн. работаю-щих, чел. | Вид выпускаемой продукции | Площ. торгов. зала, м2 | Адрес расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ИП «Бугуцкий В. А.» | Магазин «Селяночка» | 2 | Продукты, быт. химия, хозтовары Продукты, быт. химия Продукты, быт.химия, хозтовары | 36,0 | с.Скворчиха, ул. Центральная, 22 |
| 2 | ИП «Ускова Е. Н.» | торговля | 1 |  | 12,0 | с.Скворчиха, ул.Верхняя, 19 |
| 3 | ИП «Кинзябаева А. З.» | торговля | 1 |  | 25,0 | с.Кинзекеево, ул. Первомайская, 24 |
| 4 | ИП «Сагадеева А.Н.» | торговля | 1 |  | 30,0 | с.Кинзекеево, ул. Молодежная, 31а |

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка

Все объекты производственного и коммунально-складского назначения в населённых пунктах сельского совета расположены на бывших территориях и площадках, в зданиях и сооружениях колхозов "Агидель", "Родина", "Ударник".

В Скворчихинском сельсовете сельскохозяйственное производство − растениеводство и животноводство представлено ООО "Колос", которое дислоцируется в с. Скворчиха (табл. № 4).

Кроме того, растениеводством и животноводством заняты ещё два крестьянско-фермерских хозяйства ‒ КФХ "Колокольчик" (Цикунов Н. Н.) в д. Осиповка и КФХ "Гизатуллин Р. Р. в д. Алакаево.

Сельхозпредприятия, другие производственные, коммунальные

и транспортные предприятия в пределах сельского поселения

таблица №4

| № | Наименование | Адрес | Направление хозяйства | Числен. членов с/х предпр. | Всего земель га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Скворчиха ООО "Колос" | с. Скворчиха, ул. Центральная, 28 | Растениеводство, животноводство | 15 | 820,8 |
| 2 | КФХ "Гизатуллин Р. Р. | с. Алакаево, ул. Озёрная, 33 | ‒//‒ | 10 | 230,0 |
| 3 | КФХ "Колокольчик" Цыкунов Н.Н. | д. Осиповка, ул.Береговая, 39 | ‒//‒ | 2 | 40 |
| 4 | ООО «Зирганская МТС» |  | растениеводство |  | 650,0 |

В остальных деревнях сельскохозяйственные и другие производственные предприятия и коммунально-складские территории отсутствуют.

Малое предпринимательство в Скворчихинском сельском поселении

таблица №5

| № | Наименование предприятия | Отрасль | Численн. работающ. чел. | Вид выпуск. продукции | Площадь предпр. га | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хайбуллин Марат Ишбулдович | Деревообработка | 1 | Пилорама |  | с. Кинзекеево, ул. Речная, 23 |
| 2 | Халисова Зубаржат Юсуповна | ‒//‒ | 1 | Пилорама |  | с. Скворчиха, ул. Школьная, 19 |
| 3 | Хасанов Ильдар Марсович | ‒//‒ | 1 | Пилорама |  | с. Кинзекеево, ул. Первомайская, 20 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице №13.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

предприятий

таблица №6

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огород-ные участки; - Склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, нефтегазопроводы, ЛЭП, электроподстанции; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

1.3. Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

Согласно справке Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Минкультуры РБ от 13.10.2011г. № 11-07-19/584 в составе реестра недвижимых памятников культурного наследия на территории сельского поселения расположены семь памятников археологии и один памятник культового здания, ещё не включённый в перечень (см. таблицу № 7).

По закону Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (о памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.2005 г. №224-3 эти памятники подлежат государственной охране.

Все восемь памятников культурного наследия расположены за пределами проектируемых селитебных, производственно-коммунальных зон и трасс линейных объектов и генпланом не сохраняются.

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

Скворчихинский сельсовет

таблица №7

| № п/п | Наименование памятника | Местополо-жение | Дати- ровка | Кадастровый номер | Источник | Принятие на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
| 1 | Сабашевские курганы. Могильник | Детский ла-герь отдыха "Орлёнок" | Бронза | 0228142002 | АПБ №250 | УПВС РБ №6-2/251в от 12.05.1995 г. |
| 2 | Юлдашевское I поселение | В 2км к В от д. Юлдашево | Бронза | 0228140201 | АПБ №248 | ПСМ БАССР №599 от 31.12.1970 г. |
| 3 | КЭМЭ-тау курган (Юлдашево I) одиночный курган | С-З д. Юлдашево на пойме р. Кургашлы | Неизв. | 0228140701 | АКБ №1420 | ПСМ БАССР №599 от 31.12.1970 г. |
| 4 | Юлдашевское II поселение, стоянка | В 1,6км Ю-В д. Юлдашево | - | 0228140201 | Архив ГУК НПЦ 2010 г. | ПСМ БАССР №599 от 31.12.1970 г. |
| 5 | Кинзекеевское поселение | В 1,5-2км к С с.Кинзекеево | Бронза |  | АПБ №249 | В |
| 6 | Михайловское селище-I | В 0,8км Ю д. Михайловка | Железо | 0228142002 | АКБ №1426 | ПСМ БАССР №599 от 31.12.1970 г. |
| 7 | Юлдашевские курганы | В 2км ЮЮВ д. Юлдашево | Неизв. |  | ПАБ №278 | В |
| Новые культовые объекты, ещё не включённые в перечень |
| 8 | Храм святой блаженной Варвары Скворчихинской села Скворчиха | В 1,25км СВ от с.Скворчи-ха, ч-з авто-дорогу на Ишимбай | Соврем. |  |  |  |

См. справку в разделе «Исходно-разрешительная документация» и их местонахождение в графической документации нанесены на «Карте (схеме) положения поселения в структуре сельского совета».

1.4. Транспорт и дороги

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Скворчихинского сельского совета, является автомобильная дорога межрайонного значения Ишимбай – Мелеуз, которая обеспечивает связь поселения с административным центром Ишимбайского района, с другими поселениями, c Уфой и остальными городами и районами республики с выходом на автомагистраль Уфа − Оренбург.

Автомобильная дорога относится к IV категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 30,4 км в границах сельского совета.

Ближайшая железнодорожная станция – Салават, находится в 36 км на железнодорожной линии Оренбург − Уфа.

Внутрихозяйственные связи осуществляются по дорогам IV−V категорий с твёрдым и усовершенствованным покрытиями.

Основной вид транспорта в сельсовете – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башавтотранс». Для перевозки пассажиров по междугородним и пригородным маршрутам в Ишимбайском районе работает Ишимбайская  колонна Ишимбайского и Стерлитамакского АТП филиал ГУП «Башавтотранс».

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах проектируемых населенных пунктов

таблица №8

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Скворчиха | 7,39 | 2,42 |
| с. Кинзекеево | 3,87 | 1,7 |
| д. Алакаево | 3,5 | 2,56 |
| д. Новониколаевка | 2,95 | 1,81 |
| хут. Торгаска | - | - |

1.5. Планировочные ограничения градостроительного развития

территории

1.5.1. Ограничения по природным факторам. Природоохранные

территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливается в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ, береговые полосы ‒ со ст. 6 Водного кодекса РФ.

На территории Скворчихинского сельсовета водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населённых пунктов ширина водоохранной зоны водных объектов и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока протяжённостью:

- до 10 км − в размере 50 м;

- 10 − 50 км − в размере 100 м;

- от 50 и более − в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной

зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников и гейзеров) не определяется.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

таблица №9

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Белая | 1430 | 200 | 50 | 20 |
| р. Торгаска | 16 | 100 | 50 | 20 |
| р. Юргашка | 13 | 100 | 50 | 20 |
| р. Тайрук | 11,71 | 100 | 50 | 20 |
| Мал. речка | 8,04 | 50 | 50 | 5 |
| р. Юшала | 6,71 | 50 | 50 | 5 |
| р. Буденя | 4,89 | 50 | 50 | 5 |
| р. Искизьма | 3,03 | 50 | 50 | 5 |
| руч. Юргабаш | 3,01 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Орехов ключ | 2,30 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Песчанный ключ | 2,26 | -//- | -//- | -//- |
| оз. Ерыклыкуль | 2,07 га | 50 | 50 | 20 |
| оз. Гурляук | 0,38 га | 50 | 50 | 20 |
| оз. Сяскакуль | 0,96 га | 50 | 50 | 20 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог. Защитные леса расположены по всей южной половине территории сельского поселения.

Особо охраняемые природные территории

таблица №10

| № на карте | Название, категория, год учреждения | Площадь, га | Природ-ный район | Землепользо-ватели | Объект охраны | Назначение ОПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоохранные зоны бассейна р. Белая | 3216,4 |  | Скворчихинский сельсовет | Водоохранная зона | Водоохранно-защитное значение |

1.5.2. Земли рекреационного назначения

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, пригородные зеленые зоны, леса при наличии памятников природы и лечебных ресурсов, охраняемые природные ландшафты, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы.

По правому берегу р. Белой на северо-западных склонах горы Зирган-Тау развита рекреационная функция сельского поселения: имеется круглогодичные два дома отдыха с горнолыжной трассой восточнее д. Яшельтау. Далее к северо-востоку находятся строения лесничества, БОС, пионерлагерь "Орлёнок" и расположено садовое товарищество "Заречное".

На землях пригородных зеленых зон запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигие-нических и рекреационных функций.

1.5.3. Территории месторождений

Из полезных ископаемых сельское поселение Скворчихинский сельсовет известен месторождениями нефти. Расположение нефтяных скважин см. на опор-ном плане и в разделе исходно-разрешительной документации.

На территории сельсовета, в 0,85 км юго-западнее д. Алакаево и в 0,37 км южнее с. Скворчихи имеются карьеры строительного грунта, используемого для собственных нужд.

1.5.4. Земли специального назначения

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

− СЗЗ от сельских кладбищ – 50м;

− СЗЗ от свалок ТКО – 1000м;

− СЗЗ от скотомогильников – 1000м, (от биотермических камер – 500м).

Кладбища

В пределах поселения расположены сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

Кладбища, свалки ТКО, скотомогильники

таблица №11

| № | Наименование насел. пункта | Местоположение (или направление от насел. пункта) | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, м2 | Наполненность террит. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Скворчиха | к Югу от центра села | 0,06 | 15328 |  |
| 2 | с. Скворчиха | к Ю-З от села | 0,08 | 2100 |  |
| 3 | с. Кинзекеево | к С-В от села | 0,085 | 24152 |  |
| 4 | с. Кинзекеево | к С-З от села | 0,045 | 3000 |  |
| 5 | д. Алакаево | к В от дер. | 0,69 | 44964 |  |
| 6 | д. Юлдашево | к С-В от дер. | 0,25 | 6525 |  |
| 7 | д. Михайловка | к Ю-З от дер. | 0,16 | 10032 |  |
| 8 | д. Новониколаевка | к Ю от дер. | 0,5 | 14056 |  |
| 9 | д. Осиповка | К С от дер. | 0,3 | 6779 |  |
| 10 | д. Лесное | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 11 | д. Яшельтау | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 12 | х. Торгаска | к З от дер. | 0,325 | 8788 |  |
| 13 | х. Слободка | к С-З от дер. | 0,175 | 10400 |  |
| Свалки отходов производства и потребления (ТКО) |
| 1 | с. Скворчиха свалка ТКО № 1 ТКО № 2 | 53 18 48 с.ш. 56 08 14 в.д. 53 18 15 с.ш. 56 06 44 в.д. |  | 0,1 0,1 | 2478 2822 |
| 2 | д. Новониколаевка | 53 19 55 с.ш. 56 09 58 в.д. |  | 0,05 | 525 |
| 3 | д. Осиповка | 53 18 60 с.ш. 56 12 16 в.д. |  | 0,05 | 114,5 |
| 4 | х. Слободка | 53 18 11 с.ш. 56 12 60 в.д. |  | 0,05 | 28,6 |
| 5 | х. Торгаска | 53 17 27 с.ш. 56 10 19 в.д. |  | 0,05 | 28,6 |
| 6 | д. Лесное | 53 15 19 с.ш. 56 13 15 в.д. |  | 0,05 | 19,09 |
| 7 | с. Кинзекеево ТКО № 1 ТКО № 2 | 17 26 с.ш. 56 02 38 в.д. 53 18 15 с.ш. 56 02 50 в.д. |  | 0,1 0,1 | 1726,5 1881,7 |
| 8 | д. Юлдашево | 53 19 08 с.ш. 56 04 21 в.д. |  | 0,05 | 162,3 |
| 9 | д. Алакаево | 53 18 31 с.ш. 56 00 15 в.д. |  | 0,1 | 1183,6 |
| 10 | д. Михайловка | 53 21 23 с.ш. 55 56 20 в.д. |  | 0,05 | 19,09 |
| 11 | д. Яшельтау | Самовывоз ТКО в г. Салават |  |  |  |
| Скотомогильник |
| 1 | с. Скворчиха | к С-В от села | 0,75 | 50х50 м |  |

Свалки твёрдых коммунальных отходов

По данным администрации сельского поселения на территории Скворчихинского сельсовета находятся свалки – по одной в каждом населённом пункте и по два − в сёлах Скворчиха и Кинзекеево. Все они ликвидируются, выносятся на новый единый районный полигон ТКО г. Ишимбая (рядом со старым полигоном, который закрывается) после его приёма в эксплуатацию, земельные участки рекультивируются, на их месте организуются мусоросортировочно-погрузочные станции.

Скотомогильники

На территории сельского поселения Скворчихинский сельсовет расположена одна действующая биометрическая камера в 0,75 км на северо-восток от жилой застройки с. Скворчихи с юго-западной стороны дороги на Мелеуз. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники (биометрические ямы) – объекты II класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Коридоры инженерно-транспортных коммуникаций

По территории Скворчихинского сельсовета проложены подземные коммуникации газопровода высокого давления 6 атм. для обеспечения населённых пунктов природным газом, воздушные линии электропередач 10 кВ, оптико-волоконной связи.

1.5.5. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10 м − для ВЛ до 20 кВ, 15 м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300 м − ПС (35/10 кВ).

1.5.6. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.5.7. Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории проектирования проходит газопровод высокого давления 6 атм., обеспечивающий населённые пункты Скворчихинского сельсовета природным газом. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы. Санитарно-защитная зона составляет по 75 м в обе стороны.